«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ директора № 55-з

від  26 жовтня 2018р

Директор ЦДТ

___________Н.Сапчук

Інструкція №  202/18

з охорони праці  при виконанні столярних робіт

1.	Загальні вимоги:

- До столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, інструктажі з техніки праці, про безпечні методи навчання.

- Працівник зобов’язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

- Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я, які його оточують.

- На робочому місці не допускається палити, вживати спиртні напої, користуватися відкритим вогнем.

- Забороняється виконувати зовнішні столярні роботи під час грози, ожеледиці, туману.

- Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, загострені і гострі ребра у місцях затискування рукою.

2.	Вимоги безпеки перед початком роботи:

- Одягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, волосся сховати під головний убір.

- Підготувати робоче місце до безпечної роботи:

- оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи;

- матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташувати у порядку їхнього застосування.

- Перед розташуванням матеріалу вручну укласти його на міцну опору.

- Перед роботою на верстаті слід перевірити наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструмента, пускові та гальмуючі пристрої верстата.

- При застосуванні електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.

3.    Вимоги безпеки під час роботи:

- При розпилюванні матеріалу під кутом слід застосовувати інвентарний шаблон (короб).

3.2. Навішування віконних рам і дверних полотен слід робити до установки їх у прорізи.

3.3. Забороняється:

- залишати ріжучий інструмент лезом доверху під час перерви  у роботі;

- розпилювати матеріал на коліні; ставити руки чи пальці у пропил для спрямування пилки по рисці;

- очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

3.4.Вимоги до безпеки при роботі на верстатах чи механізмах:

- При роботі стрічковою електричною пилкою особливу увагу слід звернути на справність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обертатися повільно і легко.

- На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для просування заготовок довжиною менше ніж 60 см.

- Забороняється працювати на циркулярній пилці повздовжнього розпилювання без розклинювального ножа і захисного кожуха.

- При свердлінні електродрилем свердла у гнізді шпинделя і за рівномірним виходом з отвору.

- При застосуванні електрорубанка слід пересувати його без перекосів. Стежити, щоб ножі не забивалися стружкою, періодично зачищати їх.

- Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід лише при наявності огорожувального кожуха абразивного круга і захисного екрана.

3.5. Під час роботи на верстатах забороняється:

- братися за свердло руками, працювати в рукавицях, обробляти забруднений матеріал ривками;

- складати обрубувальні деталі на столі верстата чи огорожі;

- знімати чи встановлювати огорожу рухомих частин;

- гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами;

- залишати без нагляду не вимкнені з електромережі верстати, інструмент;

- чистити, обирати обладнання, виконувати ремонт; підтягувати гайки на робочому ходу, використовувати верстати і механізми для робіт, що не відповідають прямому призначенню.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

4.1. Вимкнути верстати, електроінструменти, обладнання з електромережі.

4.2.Очистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.3.Приберіть своє робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

4.4.Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

5.1.При появі несправності на верстатах, інструментах слід негайно зупинити роботу. Якщо ліквідувати несправність своїми силами неможливо, працівник повинен повідомити про це безпосереднього керівника.

5.2.У разі перегрівання чи загоряння ізоляції електрод ротів негайно вимкнути рубильник, гасити потрібно піском, вуглекислотним вогнегасником. Гасити іншим вогнегасником чи водою забороняється.

5.3.Людину, яка потрапила під напругу, негайно звільнити від дії струму, перед цим вимкнути електрообладнання. Якщо швидко вимкнути електрообладнання неможливо, потерпілого слід відтягти від струмопровідних частин гумовою рукавицею (сухим одягом, тканиною тощо). При цьому той, хто надає допомогу, повинен братися лише за поли одягу, не торкаючись до тіла потерпілого. До прибуття лікаря потерпілому необхідно надати першу (долікарську) допомогу.

____________________                             ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник  служби

охорони праці відділу освіти         _____________         __________________

(особистий підпис)                       (прізвище, ініціали)

Заступник директора ЦДТ                    _____________         _____В.В.Лінійчук__________

(особистий підпис)                    (прізвище, ініціали)