«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ директора № 55-з

від  26 жовтня 2018р

Директор ЦДТ

___________Н.Сапчук

Інструкція №  215/18

з охорони праці  під час роботи з

з використанням переносних електроінструментів

1. Загальні вимоги  безпеки :

1.     До роботи з використанням переносних електроінструментів  допускаються учні, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання вступний чи первинний інструктаж з охорони праці про безпечні методи роботи .

2. Небезпека у роботі:

- поранення ніг інструментом що впав

- пошкодження очей стружкою, осколками різального інструменту

- ураження електричним струмом у випадку відсутності занулення, заземлення, несправності проводки

- поранення внаслідок неправильного кріплення різального інструменту

3.  Педагог чи учень  має право відмовитись від дорученої роботи у випадку, якщо

створилась ситуація небезпечна для його життя та здоров’я або для людей, що його

оточують

4. На робочому місці забороняється палити та користуватись відкритим вогнем

2. Вимоги безпеки до початку занять :

1.     Ретельно підготувати своє робоче місце до роботи.

2.     Одягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, волосся сховати під головний убір.

3.     Приготувати до роботи інструмент, переконатись у надійності кріплення всіх різьбових з’єднань,  у якості та плавності руху всіх ходових частин,  у правильному напряму обертання різального інструменту,  у справності струмоведучого шлангового кабеля і захисного заземлення, у надійності роботи вимикача

4. Не виконувати роботи без дозволу вчителя

5. Знати правила надання першої допомоги і практичного застосування штучного дихання  при ураженні електричним струмом

6. отримати монтерські діелектричні рукавиці і килимок, перевірити їх справність

7. при виявленні несправності повідомити вчителя і до роботи не приступати

3. Вимоги безпеки під час роботи :

1. Стежити за тим, щоб на матеріалі, який обробляється. Не було цвяхів та інших металевих предметів

2. Не допускати попадання на електроінструмент вологи, бруду, стружки та інших сторонніх предметів

3. Стежити за справністю інструменту

4. Вмикати електроінструмент тільки після установлення деталі на верстаку або на іншому робочому місці,  натискати на нього без різкого руху та поштовху

5. Не працювати під час вібрації електроінструменту

6. обробляти деталі тільки у спеціальних пакетах або надійно закріплені

7. Якщо необхідно відійти від робочого місця , обов’язково вимкнути електроінструмент із мережі

8. Ставити або класти інструмент у безпечному положенні

9. Стежити за кабелем живлення, не допускати його скручення, завалу або інших механічних впливів

10. Не виконувати часткового розбирання і регулювання різального інструменту без попереднього вимикання із мережі живлення

11. Не переходити з однієї  ділянки на іншу з не вимкненим електроінструментом.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи :

1. Вимкнути електроінструмент з мережі, роз’єднати заземлення і очистити його від пилу і бруду

2. Здати інструмент безпосередньо вчителю

3. Упорядкувати робоче місце, прибрати у відведені місця деталі, матеріал, сміття,

відходи.

4. привести себе у порядок

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

1. При пошкодженні, загорянні електропроводу, вимкнути рубильник

2. При виникненні пожежі сповістити пожежну охорону по номеру 101 та адміністрацію

учбового закладу. Розпочати гасіння використовуючи первинні методи пожежогасіння.

3. Надати першу(долікарську) допомогу потерпілому( при потребі)

____________________                                      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник  служби

охорони праці відділу освіти         _____________         __________________

(особистий підпис)                       (прізвище, ініціали)

Заступник директора ЦДТ                _____________         _____В.В.Лінійчук__________

(особистий підпис)                    (прізвище, ініціали)