«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ директора № 55-з

від  26 жовтня 2018р

Директор ЦДТ

___________Н.Сапчук

Інструкція №  201/18

з охорони праці   при  роботі на заточувальному верстаті

1.	Загальні вимоги:

- До роботи на свердлильному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплюють і перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

- У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

- Небезпечність під час роботи:

- пошкодження очей;

- захоплення одягу, волосся рухомими, незакритими деталями верстата;

- пошкодження обличчя, тіла внаслідок вилітання осколків абразиву або інструмента.

- Виконувати лише ту роботу, яку доручив керівник.

2.	Вимоги до безпеки перед початком роботи:

- Одягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, волосся сховати під головний убір.

- Перевірити надійність кріплення захисних засобів у небезпечних місцях на верстаті; захисного кожуха і кінців шпинделя, справність захисного екрана.

- Переконайтесь, чи немає тріщин і відколів на абразивному крузі.

- Перевірити справність захисного заземлення, занурення  верстата.

- Відступивши трохи вбік від небезпечної зони проти круга, перевірити верстат на холостому ходу.

- Перед початком роботи одягнути захисні окуляри або опустити захисний екран.

3.Вимоги до безпеки під час роботи:

- Під час заточування інструмента надійно утримувати його руками, плавно підводити до абразивного круга трохи вище від його горизонтальної осі.

3.2. Не нахилятися до заточувального інструмента для спостереження за ходом точіння. Момент контакту круга з інструментом визначати відокремлено від круга.

3.3. Не виконувати заточування на несправному крузі.

3.4. Не стояти у напрямі площини обертання абразивного круга.

3.5. Не виконувати заточування на бічній поверхні круга.

3.6. Не визначати на дотик гостроту і рівність заточених інструментів.

3.7. Не класти на корпус верстата заточувального інструмента шаблонів інших предметів.

3.8. Якщо треба відійти від верстата, вимкнути його і дочекатись повної зупинки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

4.1. Вимкнути верстат і після зупинки круга змести пил з верстата за допомогою щітки.

4.2.Привести себе та індивідуальні засоби у порядок.

4.3.Здати верстат учителеві.

4.4.Без дозволу керівника не виходити із майстерні.

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

5.1.При появі несправностей під час роботи негайно вимкнути верстат і повідомити про це безпосереднього керівника.

5.2.У разі одержання травм негайно повідомити про це керівника.

____________________                               ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник  служби

охорони праці відділу освіти         _____________         __________________

(особистий підпис)                       (прізвище, ініціали)

Заступник директора ЦДТ                    _____________         _____В.В.Лінійчук__________

(особистий підпис)                    (прізвище, ініціали)